Text pro výběrová řízení:

_______m² Schlüter-KERDI-200 jako

izolační pás z polyetylénu, zakrývající drobné trhlinky, oboustranně opatřený speciální střiží, sloužící k zakotvení pásu do lepidla na lepení obkladu, dodat a při dodržení návodu výrobce, jako izolaci na rovném a nosném podkladu

- stěny z

- podlahy z

k tomu vhodným

- lepidlem vybraným zpracovatelem nabídky nebo lepidlem typu__________________________

celoplošně odborně přilepit, včetně potřebných přesahů a spojů.

Napojení na průniky potrubí a podlahové vpusti

- jsou do jednotné ceny započítány

- budou zvlášť uhrazeny

Osvědčení pro uvažovanou oblast

- není nutné

- je nutné pro třídu namáhání

- A silně namáhané mokré provozy

- B bazény, nádrže

- C chemické namáhané provozy

Materiál:___________________________ Kč/m²

Mzda:_____________________________ Kč/m²

Celková cena: ______________________ Kč/m²

Text pro výběrová řízení:

_______bm Schlüter-KERDI-KEBA jako

izolační pásku z polyetylénové fólie, oboustranně opatřenou speciální střiží, sloužící k izolaci

- spojů

- napojení na podlahu nebo stěnu

- plošné izolace Schlüter®-KERDI napojené na pevně stojící vestavěné díly dodat a při dodržení návodu výrobce odborně přilepit.

Vnitřní kouty a vnější rohy a ostatní tvarovky

- jsou do jednotné ceny započítány

- budou zvlášt’ uhrazeny

Šířka pásky Schlüter-KERDI-KEBA:

- 8,5 cm

- 12,5 cm

- 15 cm

- 18,5 cm

- 25 cm

Materiál: ____________________________Kč/m

Mzda: ______________________________Kč/m

Celková cena: _______________________Kč/m

Text pro výběrová řízení:

_______m² Schlüter-KERDI-DS jako

polyetylénový izolační pás překrývající trhliny s oboustranně nanesenou textilní střiží, sloužící k ukotvení izolace v lepidle na lepení obkladu a dlažby, podle návodů výrobce celoplošně nalepit na rovný a nosný podklad

- stěny z

- podlahy z

pomocí vhodného

- lepidla dle volby nabízející firmy

- lepidla typu __________________________

včetně potřebných spojů a napojení.

Napojení na prostupy a podlahové vpusti

- se započítávají do jednotkových cen.

- se hradí zvlášť.

Osvědčení pro uvažovanou oblast

- není nutné

- je nutné pro třídu namáhání

- A silně namáhané mokré provozy

- C chemické namáhané provozy

Materiál:___________________________ Kč/m²

Mzda:_____________________________ Kč/m²

Celková cena: ______________________ Kč/m²

Text pro výběrová řízení:

_______kusů Schlüter-KERDI-KM jako izolační

manžety na potrubí z polyetylénové fólie, oboustranně opatřené speciální střiží dodat a při dodržení návodu výrobce odborně přilepit.

Materiál: ___________________________ Kč/ks

Mzda: _____________________________ Kč/ks

Celková cena: ______________________ Kč/ks

Text pro výběrová řízení:

_____ sad Schlüter-KERDI-MV-PAS

s plastovým pouzdrem pro utěsnění dodané manžety pro potrubí Schlüter-KERDI-MV na později instalované prodloužení dodat a při dodržení návodu výrobce odborně přilepit.

- MV15 PAS 22 – 40 mm

- MV15D PAS 22 – 40 mm 
(sprchová armatura, rozteč 150 mm)

Materiál:___________________________ Kč/ks

Mzda: _____________________________ Kč/ks

Celková cena: ______________________ Kč/ks

Text pro výběrová řízení:

_______bm Schlüter-KERDI-FLEX jako

vysoce pružný izolační pás z polyetylénové fólie s oboustranně nanesenou textilní střiží sloužící k izolaci

- pružných spojů

- pružných napojení k podlaze nebo stěně

- pružných napojení plošné izolace Schlüter®-KERDI na pevně stojící vestavěné díly dodat a při dodržení návodu výrobce odborně přilepit.

Šířka pásky KERDI-FLEX:

- 12,5 cm

- 25 cm

Materiál: ____________________________Kč/m

Mzda: ______________________________Kč/m

Celková cena: _______________________Kč/m

Text pro výběrová řízení:

_____ kusů polyetylenové manžety pro potrubí Schlüter-KERDI-MV opatřené na obou stranách střiží a vnitřní zónou bez textilie dodat a při dodržení návodu výrobce odborně přilepit.

Průměr trubky:

- MV 9 12 – 30 mm

- MV 15 22 – 40 mm

- MV 21 30 – 60 mm

- MV 35 45 – 80 mm

- MV 65 75 – 140 mm

- MV 15D 22 – 40 mm 
(sprchová armatura, rozteč 150 mm)

Materiál:___________________________ Kč/ks

Mzda: _____________________________ Kč/ks

Celková cena: ______________________ Kč/ks