Text pro výběrová řízení:

Dodat_____ ks Schlüter®-KERDI-LINE jako liniové

odvodnění z hlubokotažné ušlechtilé oceli

V4A se z výroby nalepenou manžetou Schlüter®-

KERDI na přírubě volitelně se spádovou deskou

nebo potěrem u Schlüter®-KERDI-LINE –H

resp.- V nebo s potěrem u Schlüter®-KERDILINE-

H, -H 50 G2, -F, -V, -VS, -VOS, -V 50 G2,

použití: interiér;

- ke stěně

- centrálně v ploše

- s horizontálním odtokem

  - DN 40

  - DN 50

- s vertikálním odtokem

- s integrovanou zápachovou uzávěrkou

- s externím trubkových sifonem

osadit včetně odpovídajícího rámu s klasickým

krytem/ design krytem.

Délka:

- 50 cm

- 60 cm

- 70 cm

- 80 cm

- 90 cm

- 100 cm

- 110 cm

- 120 cm

- 130 cm

- 140 cm

- 150 cm

- 160 cm

- 170 cm

- 180 cm

Profilový rám / klasický kryt

- 19 mm pro podlahové krytiny tloušťky 3–15
mm, kartáčovaný, leštěný

- 30 mm pro podlahové krytiny tloušťky 13-25
mm, kartáčovaný

V průběhu pokládky krytiny výškově vyrovnat

a s krytem:

- A uzavřeným, kartáčovaným, leštěným

- B děrovaným, kartáčovaným, leštěným

- C roštem pro nalepení dlažby, kartáčovaným,
leštěným,

- D nosičem pro nalepení dlažby (bez rámu)

... dodat a odborně osadit.

Konturový rám / design kryt

- 23 mm pro podlahové krytiny 6-18 mm,
kartáčovaný

V průběhu pokládky krytiny výškově vyrovnat a,

s design krytem:

- FLORAL (E), kartáčovaným

- CURVE (F), kartáčovaným

- PURE (G), kartáčovaným

... dodat a odborně osadit.

č. výr.__________________________________

Materiál:__________________________ Kč/kus

Mzda:____________________________ Kč/kus

Celková cena______________________ Kč/kus

Texty pro příslušenství:

Dodat ______ ks

Schlüter®-KERDI-LINE KL BS jako protipožární

vložku dle čísla certifikátu pro montáž do sady

liniového odvodnění KLV 50 G2 jako zábranu proti

přenosu požáru po dobu požární odolnosti R120,

R90, R60, R30 (v závislosti na stropě).

... a odborně osadit.

č. výr.__________________________________

Materiál:__________________________ Kč/kus

Mzda:____________________________ Kč/kus

Celková cena______________________ Kč/kus

Texty pro příslušenství:

Dodat ______ ks

Schlüter®-KERDI-LINE-GTO jako suchou zápachovou

uzávěrku, aby se zabránilo tvorbě zápachu,

který může vznikat u zřídka využívaných odtokových

systémů jejich vyschnutím,

... a odborně osadit.

č. výr.__________________________________

Materiál:__________________________ Kč/kus

Mzda:____________________________ Kč/kus

Celková cena______________________ Kč/kus

Dodat ______ ks

Schlüter®-KERDI-LINE-GTM jako náhradní silikonovou

suchou klapku pro suchou zápachovou

uzávěrku

- Schlüter®-KERDI-LINE-GTO

- Schlüter®-KERDI-DRAIN-R10 GT

aby se zabránilo tvorbě zápachu, který může vznikat

u zřídka využívaných odtokových systémů jejich

vyschnutím,

... a odborně osadit.

č. výr.__________________________________

Materiál:__________________________ Kč/kus

Mzda:____________________________ Kč/kus

Celková cena______________________ Kč/kus

Texty pro příslušenství:

Dodat ______ ks

Schlüter®-KERDI-DRAIN KD ZBS jako průchozí

těsnění s protipožární funkcí dle čísla certifikátu

pro požární utěsnění jádrového vrtu (Ø 160 mm)

a současně pro zamezení akustických mostů ve

spojení se sadou liniového odvodnění KLV 50 G2

... a odborně nainstalovat.

č. výr.__________________________________

Materiál:__________________________ Kč/kus

Mzda:____________________________ Kč/kus

Celková cena______________________ Kč/kus

Texty pro příslušenství:

Dodat ______ ks

Schlüter®-KERDI-LINE-SR jako zvukově izolační

rohož pro systémy liniového odvodnění Schlüter®-

KERDI-LINE-H za účelem dodržení požadavků na

protihlukovou izolaci ve sprchách.

... a odborně nainstalovat.

č. výr.__________________________________

Materiál:__________________________ Kč/kus

Mzda:____________________________ Kč/kus

Celková cena______________________ Kč/kus