Text pro výběrová řízení:

Dodat_____m² SchluterR-BEKOTEC-EN 18

FTS, potěrove desky z hlubokotažne polystyrenove

folie s vylisky o vyšce 18 mm a

s kročejovou izolaci tloušťky 5 mm. Topne

trubky lze pokladat v rastru 50, 100, 150 ...

mm. Desky s vylisky se spoji překrytim jedne

řady do sebe navzajem zapadajicich vylisků,

užitna plocha je 1,4 m x 0,8 m = 1,12 m² – a

odborně položi, včetně přiřezů po obvodě, přip.

s využitim vyrovnavaci desky SchluterR-BEKOTEC-

ENFGTS 5.

Je nutno dodržet montažni pokyny vyrobce.

Material:__________________________ Kč/m²

Mzda:_ ___________________________ Kč/m²

Celkova cena:______________________ Kč/m²

Dodat _____ bm SchluterR-BEKOTEC-BRS

808 KSF, obvodove izolačni pasky z polyetylenove

pěny s uzavřenymi pory, tloušťka 8

mm, vyška 80 mm, s patkou a samolepicim

proužkem na horni a dolni straně a uložit na

navazujici svisle stěny nebo pevně zabudovane

dily. Lepici patku obvodove pasky je nutno

položit pod potěrovou desku s vylisky a spojit

ji se spodni stranou desky s vylisky.

Je nutno dodržet montažni pokyny vyrobce.

Material:___________________________Kč/m

Mzda:_ ____________________________Kč/m

Celkova cena:_______________________Kč/m

Dodat _____ bm SchluterR-DILEX-DFP, profil

pro dilatačni spary z polyetylenove pěny

s uzavřenymi pory, s oboustrannou povrchovou

upravou z tvrdeho plastu, tloušťka 10 mm, se

samolepici patkou a osadit ve dveřich.

Je nutno dodržet montažni pokyny vyrobce.

Vyška: 60 mm 80 mm 100 mm

Material:___________________________Kč/m

Mzda:_ ____________________________Kč/m

Celkova cena:_______________________Kč/m

Dodat______bm SchluterR-BEKOTEC-THERM-

HR, topneho potrubi 12 x 1,5 mm, z kvalitni

uměle hmoty PE-RT s vysokou tepelnou odolnosti,

velmi pružneho, pro optimalni pokladku

do SchluterR-BEKOTEC potěrovych desek

s vylisky a odborně položit

Je nutno dodržet montažni pokyny vyrobce.

Vyrobek:_______č. vyrobku:_______________

Material:___________________________Kč/m

Mzda:_ ____________________________Kč/m

Celkova cena:_______________________Kč/m

Dodat_____m²

cementoveho potěru třidy pevnosti

CT-C25-F4 (ZE 20)

nanašeneho běžnym způsobem

liteho potěru

siranovapenateho potěru třidy pevnosti

CA-C25-F4 (AE 20)

nanašeneho běžnym způsobem

liteho potěru

rovnocennych

s minimalnim krytim 8 mm nad vylisky polystyrenove

desky SchluterR-BEKOTEC-EN položit

beze spar, zhutnit a vyhladit. Je nutno vyloučit

zvukove mosty u přechodů na stěnu nebo

vestavěne dily a ve dveřnich otvorech.

Je nutno dodržet montažni pokyny vyrobce.

Material:__________________________ Kč/m²

Mzda:_ ___________________________ Kč/m²

Celkova cena:______________________ Kč/m²

Dodat_____m² SchluterR-DITRA 25 separačni

rohože pro neutralizaci pnuti a přemostěni

trhlin, z polyetylenove folie s rybinovitě tvarovanymi

vylisky a rubovou nosnou tkaninou

a odborně přilepit na nosny potěr BEKOTEC

hydraulicky tuhnoucim lepidlem pro tenkovrstve

lepeni.

SchluterR-DITRA 25 provest navic jako

kontaktni izolaci. Za timto učelem odborně

utěsnit veškera napojeni u prostupů trubek,

podlahovych vpusti, stěn a překryti spojů na

sraz izolačni paskou SchluterR-KERDI-KEBA.

Z toho vyplyvajici viceprace

se započitavaji do jednotkovych cen,

se hradi zvlašť.

Je nutno dodržet montažni pokyny vyrobce.

Material:__________________________ Kč/m²

Mzda:_ ___________________________ Kč/m²

Celkova cena:______________________ Kč/m²

Dodat _____ bm SchluterR-DILEX-KS dilatačniho

profilu s postrannimi kovovymi rameny z

EKSN = ušlechtile oceli

EKSN V4A = ušlechtile oceli 1.4404 (V4A)

AKSN = hliniku

s lichoběžnikovitě perforovanymi rameny a U

dražkou ve ktere je upevněna dilatačni vložka

ze syntetickeho kaučuku široka 11 mm a odborně

osadit při pokladce dlažby při dodrženi

montažnich pokynů vyrobce.

Barva:__________________________________

Vyška profilu: ___________________________

Material:____________________________Kč/m

Mzda:______________________________Kč/m

Celkova cena:_ ______________________Kč/m

Dodat _____ bm SchluterR-DILEX-BWB dilatačniho

profilu s postrannimi lichoběžnikovitě perforovanymi

rameny z regeneratu tvrdeho PVC

a s cca 10 mm širokou pružnou dilatačni zonou

z měkkeho CPE a odborně osadit při pokladce

dlažby při dodrženi montažnich pokynů vyrobce.

Barva:__________________________________

Vyška profilu: ___________________________

Material:____________________________Kč/m

Mzda:______________________________Kč/m

Celkova cena:_ ______________________Kč/m

Dodat _____ bm SchluterR-DILEX-BWS dilatačniho

profilu s postrannimi lichoběžnikovitě perforovanymi

rameny z regeneratu tvrdeho PVC

a s cca 5 mm širokou pružnou dilatačni zonou

z měkkeho CPE a odborně osadit při pokladce

dlažby při dodrženi montažnich pokynů vyrobce.

Barva:__________________________________

Vyška profilu: ___________________________

Material:____________________________Kč/m

Mzda:______________________________Kč/m

Celkova cena:_ ______________________Kč/m

Dodat _____ bm SchluterR-DILEX-AKWS dilatačniho

profilu s postrannimi lichoběžnikovitě

perforovanymi rameny z hliniku a dilatačni zonou

o šiřce 6 mm a odborně osadit při pokladce

dlažby podle pokynů vyrobce.

Vyška profilu

(dle tloušťky dlaždic):__________________mm

Barva:__________________________________

č.vyr.___________________________________

Material:____________________________Kč/m

Mzda:______________________________Kč/m

Celkova cena:_ ______________________Kč/m

Dodat _____ bm SchluterR-DILEX-EK dvoudilneho

koutoveho dilatačniho profilu se spojenim

na pero a dražku pro trvale pružne obvodove

spary v přechodu podlaha/stěna s lichoběžnikovitě

perforovanymi kotevnimi rameny z tvrdeho

PVC a dilatačni zonou z měkkeho CPE, vhodnou

pro pohlceni svislych deformaci až do 8 mm

a odborně osadit. Je nutno dodržet montažni

pokyny vyrobce.

Barva:__________________________________

Vyška profilu:____________________________

Material:____________________________Kč/m

Mzda:______________________________Kč/m

Celkova cena:_ ______________________Kč/m

Dodat _____ bm SchluterR-DILEX-RF dvoudilneho

koutoveho dilatačniho profilu se spojenim

na pero a dražku pro trvale pružne obvodove

spary v mistě přechodu podlaha/ stěna s lichoběžnikovitě

perforovanymi kotevnimi rameny z

tvrdeho PVC a dilatačni zonou z měkkeho CPE,

vhodnou pro pohlceni deformaci až do 8 mm.

Je nutno dodržet montažni pokyny vyrobce.

Vyška profilu U:_______________________mm

Vyška profilu O:_______________________mm

Barva:__________________________________

č.vyr.___________________________________

Material:____________________________Kč/m

Mzda:______________________________Kč/m

Celkova cena:_ ______________________Kč/m

Dodat_____m²

dlaždic z keramiky

dlaždic z přirodniho kamene

desek z uměleho kamene

o formatu ..........cm x ..........cm

Vyrobek:____________č. vyr.:_______________

a odborně položit do tenke vrstvy hydraulicky

tuhnouciho lepidla na SchluterR-DITRA 25 a po

vytvrdnuti lepidla vysparovat.

Je nutno dodržet montažni pokyny vyrobce.

Material:___________________________ Kč/m²

Mzda:_____________________________ Kč/m²

Celkova cena:_ _____________________ Kč/m²