Text pro výběrová řízení:

Dodat______ m²

- __________ izolace proti kročejovemu hluku

a tepelne izolace

- __________ tepelne izolace

pod Schlüter-BEKOTEC EN 23 F a odborně

položit na dostatečně rovny podklad.

- mineralni vlakna, typ:___________________

- polystyren, typ:________________________

- extrudovany polystyren, typ:____________

- pěnove sklo, typ: _____________________

Izolačni desky, uložene po cele ploše, při použiti

liteho potěru přip. překryt PE-separačni vrstvou.

Je třeba dodržet montažni pokyny vyrobce.

Material:__________________________ Kč/m²

Mzda:_ ___________________________ Kč/m²

Celkova cena:______________________ Kč/m²

Dodat______ m² Schlüter-BEKOTEC-BTS 510,

pasu izolace proti kročejovemu hluku z 5 mm

silne polyetylenove pěny s uzavřenymi pory

pro pokladku pod Schlüter-BEKOTEC-EN a

rozprostřit na dostatečně rovny podklad.

Je třeba dodržet montažni pokyny vyrobce.

Material: __________________________ Kč/m²

Mzda:_ ___________________________ Kč/m²

Celkova cena:______________________ Kč/m²

Dodat______ m²

Schlüter-BEKOTEC-EN 23 F, potěrove desky

z hlubokotažne polystyrenove folie s vylisky

o vyšce 23 mm, pozůstavajici střidavě z

109 kusů velkych vylisků o průměru 60

mm, 110 kusů malych vylisků o průměru 20

mm, umožňujicich pokladku topnych trubek

v rozteči od 75 mm., Desky s vylisky se

spoji překrytim jedne řady do sebe navzajem

zapadajicih vylisků, užitna plocha je

1,2 m x 0,9 m = 1,08 m² a odborně položi včetně

přiřezů po obvodě přip. s využitim vyrovnavaci

desky Schlüter-BEKOTEC-ENFG. Je třeba

dodržet montažni pokyny vyrobce.

Material: __________________________ Kč/m²

Mzda:_ ___________________________ Kč/m²

Celkova cena:______________________ Kč/m²

Dodat_______ bm Schlüter-BEKOTEC-BRS

808KSF,

obvodove izolačni pasky z polyetylenove pěny

s uzavřenymi pory, tl. 8 mm, vyška 80 mm,

s patkou se samolepicim proužkem na horni

a spodni straně a uložit na navazujici svisle

stěny nebo pevně zabudovane dily. Lepici

patku je nutno položit pod potěrovou desku s

vylisky a musi se spojit s rubem desky.

Je třeba dodržet montažni pokyny vyrobce.

Material: ___________________________Kč/m

Mzda:_ ____________________________Kč/m

Celkova cena:_______________________Kč/m

Dodat______ bm Schlüter-DILEX-DFP,

profil pro dilatačni spary z polyetylenove pěny

s uzavřenymi pory, s oboustrannou povrchovou

upravou z tvdeho plastu, tloušťka 10 mm, se

samolepici patkou a osadit ve dveřich..

Je třeba dodržet montažni pokyny vyrobce.

Vyška:

- 60 mm

- 80 mm

- 100 mm

Material: ___________________________Kč/m

Mzda: _____________________________Kč/m

Celkova cena: ______________________Kč/m

Dodat______ bm Schlüter-BEKOTEC-THERM-

HR, topneho potrubi 14 x 2 mm,

z kvalitni uměle hmoty PE-RT s vysokou tepelnou

odolnosti, velmi pružneho, pro optimalni

pokladku do Schlüter-BEKOTEC potěrovych

desek s vylisky a odborně položit.

Je třeba dodržet montažni pokyny vyrobce.

Vyrobek:_______Vyrobek č.:_______________

Material:___________________________Kč/m

Mzda:_ ____________________________Kč/m

Celkova cena:_______________________Kč/m

Dodat______ m²

- cementoveho potěru třidy pevnosti

CT-C25-F4 (ZE 20)

- nanašeneho běžnym způsobem

- liteho potěru

- siranovapenateho potěru třidy pevnosti
CA-C25-F4 (AE 20)

- nanašeneho běžnym způsobem

- liteho potěru

rovnocennych

s minimalnim krytim 8 mm nad vylisky polystyrenove

desky Schlüter-BEKOTEC-EN položit

beze spar, zhutnit a vyhladit. Je nutno vyloučit

zvukove mosty u stěn nebo vestavěnych dilů a

ve dveřnich otvorech.

Je třeba dodržet montažni pokyny vyrobce.

Material:__________________________ Kč/m²

Mzda:_ ___________________________ Kč/m²

Celkova cena:______________________ Kč/m²